## Slide 1: USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
Kurs w ramach projektu SIM SKILL – rozwój kompetencji praktycznych lekarzy poprzez symulację medyczną i nowoczesne technologie

## Slide 2: Plan części seminaryjnej
Podstawy techniczne
Topografia ultrasonograficzna
Przygotowanie do badania
Przykładowy schemat badania USG
Przestrzeń zaotrzewnowa (naczynia)
Trzustka i nadbrzusze
Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Nerki, moczowody i pęcherz moczowy
Śledziona
Gruczoł krokowy i żeńskie narządy rozrodcze

## Slide 3: Plan części seminaryjnej – czasowo
Dzień 1
8:00
Podstawy techniczne
Anatomia ultrasonograficzna
Przykładowy schemat badania USG
12:00
Przestrzeń zaotrzewnowa (naczynia)
Trzustka i nadbrzusze
Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Dzień 2
8:00
Nerki, moczowody i pęcherz moczowy
Śledziona
12:00
Gruczoł krokowy
Żeńskie narządy rozrodcze
15:00
Zakończenie, test

## Slide 4: Podstawy techniczne
Obraz powstaje za pomocą dźwięków spoza zakresu słyszalności – ultradźwięków, tj. o częstotliwości wyższej niż słyszalna.
Praktycznie stosuje się zakresy 0,9 MHz – 22 MHz (…40 MHz? 80 MHz?)
W USG jamy brzusznej 1-5 MHz
W wodzie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej to około 1500 m/s
Człowiek to prawie woda (wątroba 1549 m/s, mięśnie 1568 m/s)
Praktycznie nie-wodą są kości (3360 m/s) oraz powietrze (331 m/s)

## Slide 5: Kompromis częstotliwości
NIŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ
Większa penetracja
WyŻSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ
Większa rozdzielczość (osiowa)

## Slide 6: Typy głowic – convex

## Slide 7: Typy głowic – sektor, convex, liniowa

## Slide 8: Typy głowic - ginekologia

## Slide 9: Typy głowic – hockey, EUS

## Slide 10: Hipo, hiper
Hiperechogeniczny = bardziej biały, jaśniejszy niż…
  Otaczające tkanki
  Normalnie wyglądająca tkanka w tej lokalizacji
Hipoechogeniczny = bardziej czarny, ciemniejszy niż
Anechogeniczny = bezechowy = całkowicie czarny

## Slide 11: Tryby pracy aparatu
A mode (amplitude mode) – okulistyka/nieużywany
B mode (brightness mode) – podstawowy
C mode (color mode) – tryb dopplerowski kodowany kolorem
D mode (doppler mode) = PW/PW doppler – widmo dopplerowskie
E mode (elastography mode) – ocena sprężystości
M mode – B mode w czasie

## Slide 12: Color doppler

## Slide 13: Dual, Fuzja, inne
Typowo Color mode jest nałożony na B-mode (Duplex doppler)
Możliwość oceny w widoku obok (Dual/Side-by-side)
Widmo dopplerowskie przy zamrożonym B/C mode (PW doppler) lub na żywo (Triplex mode)
Wydajność! (FPS)

## Slide 14: Framerate (FPS) zależne klasy aparatu i włączonych opcji
Częstotliwość
Scan area
Line density (rozdzielczość „na szerokość”)
Focus points
Triplex
CrossBeam/SonoCT
Compound, Harmoniczne

## Slide 15: Artefakty - Cień akustyczny

## Slide 16: Artefakty - Cień akustyczny

## Slide 17: Artefakty - Cień akustyczny

## Slide 18: Artefakty - Cień akustyczny

## Slide 19: Wzmocnienie akustyczne
Hiperechogeniczne pasmo za zmianą

## Slide 20: Wzmocnienie akustyczne
Hiperechogeniczne pasmo za zmianą

## Slide 21: Wzmocnienie akustyczne
Hiperechogeniczne pasmo za zmianą

## Slide 22: Topografia ultrasonograficzna
Płaszczyzny:
  Poprzeczna, czołowa, strzałkowa
  Skośne (pod łukiem, międzyżebrowe)
Kierunki:
  Przyśrodkowo/bocznie
  Dogłowowo/doogonowo
3 prostopadłe do siebie wymiary - TRUDNE

## Slide 23: Typy ruchów głowicą
Przesunięcie prostopadłe do płaszczyzny czoła głowicy
Pochylenie głowicy prostopadle do wyjściowej płaszczyzny czoła głowicy
Przesunięcie w płaszczyźnie czoła głowicy
Pochylenie głowicy w płaszczyźnie czoła głowicy
Obrót w osi głowicy kabla

## Slide 24: Wątroba
Poprzecznie/równolegle do żeber
Spod łuku żebrowego (głowica równolegle do żeber)
Między żebrami (głowica równolegle do żeber)
Wdech/swodobny oddech
Przesunięcie góra-dół/pochylenie góra/dół
Rotacja na struktury we wnęce

## Slide 25: Pęcherzyk żółciowy
Poprzecznie/równolegle do żeber
Spod łuku żebrowego (głowica równolegle do żeber)
Spod łuku żebrowego (głowica w osi pęcherzyka)
Wdech/swodobny oddech
Rotacja na struktury we wnęce

## Slide 26: Drogi żółciowe, żyła wrotna
Spod łuku żebrowego (głowica równolegle do żeber)
Spod łuku żebrowego (głowica w osi dróg żółciowych)
Wdech/swodobny oddech
Rotacja aby rozprojektować przebieg

## Slide 27: Trzustka
Płaszczyzna poprzeczna
Pochylenie do osi żyły śledzionowej i trzustki
Przesunięcie góra-dół na głowę trzustki
Spod łuku żebrowego (głowica w osi dróg żółciowych)
Wdech/swodobny oddech
Rotacja aby rozprojektować przebieg

## Slide 28: Śledziona
Poprzecznie/równolegle do żeber
Spod łuku żebrowego (głowica równolegle do żeber)
Między żebrami (głowica równolegle do żeber)
Wdech/swodobny oddech
Przesunięcie góra-dół/pochylenie góra/dół
Wysoko pod łukiem żebrowym
Bardziej z tyłu i wyżej (niż wątroba - czasem aż przykręgosłupowo)
Wdech?

## Slide 29: Nerki
Płaszczyzna czołowa/strzałkowa (oś długa)
Lekkie pochylenie dla maksymalnego wymiaru
3 prostopadłe wymiary

## Slide 30: Pęcherz moczowy
Płaszczyzna poprzeczna w podbrzuszu
Płaszczyzna strzałkowa w podbrzuszu (pochylenie w płaszczyźnie głowicy)
3 prostopadłe wymiary
Narządy płciowe prostata/macica „przy okazji”

## Slide 31: Aorta
Płaszczyzna poprzeczna w nad/śródbrzuszu
Płaszczyzna strzałkowa w nad/śródbrzuszu
Węzły chłonne okołoaortalne

## Slide 32: Przykładowy opis badania USG
Badanie wykonano aparatem [...] głowicą typu convex […]
Wątroba prawidłowej wielkości, o gładkich obrysach i jednorodnej strukturze echa bez zmian ogniskowych.
Pęcherzyk żółciowy o cienkich ścianach, bez cieni złogów.
Drogi żółciowe wewnątrz- i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone.
Żyła wrotna nieposzerzona, w jej obrębie przepływ krwi dowątrobowy.
Trzustka wielkości prawidłowej, jednorodna.
Nerki w miejscu typowym, prawidłowej wielkości o równych obrysach i zachowanym stosunku korowo-rdzeniowym, bez cech zastoju.
Śledziona prawidłowej wielkości, o jednorodnej echogeniczności.
Aorta brzuszna nieposzerzona.
Węzły chłonne okołoaortalne niewidoczne.
Pęcherz moczowy dobrze wypełniony, gładko i cienkościenny.
Gruczoł krokowy w orientacyjnym badaniu przezbrzusznym niepowiększony.

## Slide 33: Przygotowanie do badania
Na czczo (6 godzin)
  Otyli – dłużej
  Szczupli – z reguły ma to mniejsze znaczenie
Gaz w jelitach – symetikon?
Pełny pęcherz (ale bez przesady)

## Slide 34: Wątroba
Stłuszczenie – wątroba hiperechogeniczna względem miąższu nerki
  Uogólnione bądź ogniskowe, bądź uogólnione z ogniskową hiposteatozą
    Wskaźnik wątrobowo-nerkowy, ocena atenuacji
Marskość – nierówne obrysy, niejednorodna echogeniczność
Torbiele – bezechowe
  Proste
  Złożone – z przegrodą
Ropnie – gęsty płyn
Guzy łagodne (np. naczyniaki) – często hiperechogeniczne, dość jednorodne
Przerzuty – niejednorodne, hipoechogeniczna obwóka

## Slide 35: Pęcherzyk żółciowy
Kamica
Błotko żółciowe
Kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (pogrubienie ściany)
Wodniak pęcherzyka żółciowego
Adenomioza

## Slide 36: Drogi żółciowe
Poszerzone z utrudnionego odpływu
  Kamica
  Guzy poniżej, w kierunku brodawki Vatera
Kamica widoczna bezpośrednio
Odcinkowe poszerzenia
Protezy/Drenaże

## Slide 37: Naczynia
Aorta
  Miażdżyca
  Skrzepliny przyścienne
  Tętniak >30 mm
  Ektazja (za szeroka ale nie tętniak) 25-30 mm
Żyła główna dolna
  Zapadalność
  Skrzepliny

## Slide 38: Żyła wrotna, żyły wątrobowe
Kierunek przepływu
Zakrzepica
Stan po zakrzepicy
Prędkość przepływu
Fazowość oddechowa
Poszerzenie naczyń
Nadciśnienie wrotne, przebudowa jamista

## Slide 39: Śledziona
Choroby układu krwiotwórczego – powiększenie
Reaktywne powiększenie
Pęknięcie – zwłaszcza pourazowe
Krwiaki
Torbiele, ropnie

## Slide 40: Trzustka
Zmiany torbielowate (praktycznie nigdy torbiel prosta!)
  IPMN-BD
  IPMN-MD
  APFC/Pseudotorobiele
  ANC/Zbiorniki otorbionej martwicy
Zmiany lite – typowo hipoechogeniczne
  Amputacja przewodu Wirsunga

## Slide 41: Nerki
Kamica
Zastój w UKM
Torbiele
  Proste
  Powikłane
  Złożone
Atrofia/asymetria
Guzy łagodne (angiomyolipoma)
Guzy złośliwe

## Slide 42: Pęcherz moczowy
Zastój po mikcji
Uchyłki
Pogrubienie ściany
  w zapaleniu uogólnione
  odcinkowe w nowotworach
Zagęszczenie moczu w zapaleniu
Polipowate guzy – brodawczaki, raki
Balon cewnika Foleya

## Slide 43: Macica i jajniki
Mięśniaki
Grubość endometrium
Ciąża
  FHR
IUD
Rozmiar jajników, pęcherzyki
Guzy jajników
  Torbielowate
  Czasem lite

## Slide 44: Prostata
Rozmiar
Wpuklanie się do światła pęcherza moczowego
Asymetria, guzy

## Slide 45: Co nie jest standardowym protokołem badania
Żołądek
Jelita
Wyrostek robaczkowy
Powłoki
Przepukliny
Zaawansowana ocena dopplerowska